TÀI LIỆU THAM VẤN ĐTM

Về các hạng mục đầu tư chính, các vấn đề môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường của dự án: “Nhà máy điện gió Đông Thành 2”.

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Địa chỉ liên hệ của doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2

- Giám đốc: Ông Đồng Hải Hà

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2100661825 cấp lần đầu ngày 03/11/2020, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 25/2/2021 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tà Vinh.

- Địa chỉ trụ sở: Số 57/11 Lê Hồng Phong, Khóm 7, phường 8, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

2. Địa điểm thực hiện dự án:

Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.

Hình 1: Vị trí nhà máy điện gió Đông Thành 2

Hình 2. Sơ đồ vị trí dự án trên ảnh vệ tinh

Hình 3. Vị trí nhà máy điện gió Đông Thành 2

Hình 4. Hình ảnh bố trí 20 tuabin gió của dự án

3. Quy mô dự án:

3.1. Mục tiêu của dự án:

Dự án “Nhà máy điện gió Đông Thành 2” được xây dựng với các mục tiêu sau:

    - Khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng gió của địa phương tỉnh Trà Vinh góp phần bảo vệ môi trường sử dụng năng lượng sạch.

    - Cung cấp điện cho phụ tải tỉnh Trà Vinh đồng thời cung cấp nguồn điện bổ sung góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm lượng khí phát thải do hoạt động sản xuất điện.

    - Tạo cơ sở bước đầu để phát triển nhanh các dự án năng lượng tái tạo tương tự trong khu vực.

3.2. Tổng thể của dự án:

- Quy mô sử dụng đất: 307 ha

- Công suất:

- Xây dựng và lắp dựng 20 trụ tuabin gió với tổng công suất khoảng 120MW tích hợp các trạm compact bên trong mỗi tuabin.

- Xây dựng móng máy biến áp, lắp đặt máy biến áp 2 x75MVA, móng thiết bị, hệ thống mương cáp… trong phạm vi trạm biến áp 35/220kV Đông Thành.

- Xây dựng hệ thống cáp 35kV kết nối các tuabin gió và kết nối với trạm biến áp nâng áp 35/220kV.

- Xây dựng các hạng mục phụ trợ phục vụ thi công vận hành.

- Tổng vốn đầu tư: 4.975.138.290.269 đồng.

B. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG:

1. Các tác động đến đời sống cộng đồng:

| STT | Nguồn | Tác động | Mức độ tác động | Vị trí tác động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn xây dựng |
| 1 | Vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị | Tăng áp lực lên hệ thống giao thông công cộng Tăng mật độ phương tiện tham gia giao thông Nguy cơ gây ra hỏng, lún sụt mặt đường,... (khi chuyên chở các thiết bị, máy móc có tải trọng lớn và chở nguyên, vật liệu quá tải, quá khổ,...) Bụi có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước các ao nuôi tôm xung quanh đường vận chuyển. | Nhỏ | Các tuyến đường địa phương. |
| 2 | Tập trung công nhân (100 người lúc cao điểm) | Nhập cư Lây lan bệnh dịch Mâu thuẫn Gây cháy nổ, chấn động | Trung bình | Khu vực dự án |
| 3 | Hoạt động thi công lắp ghép turbine, đường giao thông nội bộ | Tiếng ồn <70dBA | Trung bình | Trung bình |
|  |  | Xói mòn đất | Nhỏ | Nhỏ |

2. Các loại chất thải phát sinh:

| Stt | Nguồn | Chất thải/ tác động | Đối tượng bị tác động | Quy mô bị tác động | Vị trí tác động |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải |
| 1 | Bụi, khí thải |
| 1.1 | Hoạt động của máy móc thiết bị xây dựng và phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu. | Phát sinh bụi, NOx, SO2, CO | - Công nhân Người dân địa phương | Nhỏ | Tại các khu vực thi công và dọc tuyến vận chuyển |
| 2 | Nước thải |
| 2.1 | Sinh hoạt của công nhân | Nước thải sinh hoạt: 8 m3/ngày đêm | - Nước mặt - Nước ngầm | Nhỏ | Công trường thi công |
| 2.2 | Vệ sinh máy móc, thiết bị thi công | Nước thải xây dựng: 6,3-10,5 m3/ngày | - Nước mặt - Nước ngầm | Nhỏ | Công trường thi công |
| 3 | Chất thải rắn |
| 3.1 | Sinh hoạt của công nhân | Chất thải rắn sinh hoạt: 80kg/ngày | - Môi trường đất - Môi trường không khí - Cảnh quan thiên nhiên | Nhỏ | Công trường thi công |
| 3.2 | Xây dựng hạng mục lắp dựng turbine. | - Chất thải rắn xây dựng: 100-150kg/ngày | - Môi trường đất - Môi trường không khí - Công nhân | Nhỏ | Công trường thi công |
| 3.3 | Chất thải nguy hại | Giẻ lau dính dầu mỡ, bình chứa dầu, dầu mỡ thải, sơn, dung môi, que hàn thải, … tối đa 23-35kg/tháng. | - Môi trường đất | Nhỏ | Công trường thi công |

Tóm lại, các tác động nhìn chung là nhỏ (do hoạt động xây dựng dự án), tạm thời trong thời gian xây dựng và có thể giảm thiểu bằng các biện pháp tích cực.

3. Các tác động khác:

| Stt | Nguồn gây tác động | Đối tượng | Tác động/ chất thải | Mức độ tác động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động vận chuyển | Giao thông địa phương | Làm tăng áp lực và làm xuống cấp hệ thống giao thông hiện hữu Nguy cơ tai nạn giao thông | Nhỏ, không đáng kể |
| 2 | Bóng râm và hiệu ứng nhấp nháy do cánh quạt | Có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn của nhân viên vận hành và người dân | Công nhân viên vận hành, người dân địa phương sống xung quanh | Thấp, do các turbine gió nằm cách xa khu dân cư và tốc độ quay thấp |
| 3 | Tác động rung và ồn | - Tiếng ồn tần số thấp: là tiếng ồn trong khoảng từ 20 - 100Hz. - Sóng âm: tiếng ồn dưới 20Hz. | Nhân viên vận hành, người dân địa phương sống xung quanh | Thấp, do các turbine gió nằm xa khu dân cư. Và ở tốc độ gió 5-7m/s thì tiếng ồn phát ra từ turbine là không đáng kể |
| 4 | Tập trung đông lực lượng lao động thi công | Văn hóa, KT-XH địa phương | Tăng áp lực hệ thống y tế địa phương Xáo trộn đời sống dân cư địa phương | Nhỏ, trong giới hạn cho phép và sẽ chấm dứt khi hoàn tất giai đoạn xây dựng |
| 5 | Xây dựng dự án | Tài nguyên đất và đa dạng sinh học | Thay đổi mục đích sử dụng đất | Thu hồi đất vĩnh viễn để xây dựng dự án được bồi thường thỏa đáng |

C. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC:

- Giai đoạn xây dựng

Giảm thiểu tác động môi trường đến không khí

Các phương tiện vận tải, các máy móc, thiết bị sử dụng có giấy phép hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Các loại xe chuyên chở nguyên vật liệu (đất, cát, đá, xi măng…) được che phủ hợp lý bằng các tấm bạt để tránh phát tán bụi và rơi vãi đất, cát, vật liệu, bụi trên đường vận chuyển.

Bố trí hợp lý việc vận chuyển vật liệu và thiết bị. Kiểm tra các phương tiện thi công nhằm đảm bảo các thiết bị, máy móc luôn ở trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật.

Bảo quản, che chắn nguyên, vật liệu trong quá trình thi công tại các công trường chính, bãi vật liệu tạm.

Thu gom, quét dọn đất, cát bị lôi kéo, rơi vãi ra đường giao thông trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu.

Giảm thiểu tác động đến môi trường nước

- Đối với nước thải sinh hoạt: Bố trí nhà vệ sinh di động cho công nhân, dự kiến bố trí 4 nhà vệ sinh di động để đáp ứng nhu cầu vệ sinh của công nhân thi công. Các nhà vệ sinh di động được lắp đặt tại các vị trí thuận tiện cho nhu cầu cần thiết của công nhân. Khi lượng phân bùn đầy sẽ được nhà thầu thi công thuê đơn vị chức năng đến hút và mang đi xử lý theo quy định.

- Đối với nước mưa chảy tràn: Tránh nước mưa chảy tràn kéo theo các chất bẩn vào môi trường, dự án thực hiện các biện pháp sau:

- Kho chứa dầu mỡ, vật liệu, máy móc được thiết kế có mái che và ở vùng đất nền cao để tránh ngập; công tác đào đắp được ưu tiên thực hiện trong mùa khô với thời gian ngắn nhất để hạn chế tối đa nước mưa chảy tràn qua khu vực.

- Làm đê bao và đặt ống dẫn nước đến các kênh rạch xung quanh để tránh ảnh hưởng do nước mưa cuốn theo các chất ô nhiễm làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước mặt: Ô nhiễm nước mặt có thể giảm thiểu bằng các biện pháp sau:

- Ngăn cấm đổ các chất thải xây dựng (chất thải xây dựng, đá, cát, …) của công trình vào nguồn nước xung quanh;

- Ngăn cấm xả bỏ chất thải sinh hoạt từ công nhân vào nguồn nước. Chất thải sinh hoạt được nhà thầu ký hợp đồng với đội thu gom rác tại khu vực để thu gom và vận chuyển.

Giảm thiểu tác động do phát sinh chất thải rắn

- Chất thải rắn xây dựng: Bao gồm các loại nguyên vật liệu xây dựng phế thải, rơi vãi như sắt, thép vụn, gạch, đá, xi măng, .... khoảng 100-150 kg/ngày. Biện pháp kiểm soát và xử lý chất thải rắn xây dựng như sau:

- Không xả chất thải rắn xây dựng phát sinh ra khu vực xung quanh, hàng ngày tiến hành thu gom và tập trung tại vị trí quy định.

- Gạch, đá, xà bần, … thu gom, tập kết tại công trường để tận dụng đắp bờ ta luy hoặc sử dụng để san lấp mặt bằng.

- Sắt, thép vụn, … thu gom, tập kết tại công trường và hợp đồng với đơn vị chức năng xử lý theo quy định.

- Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi công của dự án chủ yếu là thực phẩm thừa, bao bì thực phẩm, … với thành phần không độc hại, khối lượng 80 kg/ngày. Quy trình thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt như sau:

Hình 5. Sơ đồ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn xây dựng

- Giảm thiểu tác động do phát sinh chất thải nguy hại: giẻ lau dính dầu mỡ, bình chứa dầu, sơn, dung môi, que hàn thải, … phát sinh không nhiều (khoảng 23-35kg/tháng tùy vào tình hình sử dụng tại công trường) trong suốt quá trình xây dựng.

Hình 6. Sơ đồ thu gom và xử lý chất thải nguy hại giai đoạn xây dựng

- Giai đoạn vận hành

Giảm thiểu tác động đến môi trường nước

- Đối với nước thải sinh hoạt của nhân viên vận hành: Dự án sẽ dùng chung hệ thống thoát nước thuộc phạm vi đầu tư xây dựng của NMĐ gió Đông Thành 1.

Hình 7. Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt

- Nước mưa chảy tràn: Thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dưỡng, nạo vét vệ sinh thông thoáng hệ thống mương để tránh xảy ra ngập lụt ở khu vực dự án. Dự án sẽ dùng chung hệ thống thoát nước mưa thuộc phạm vi đầu tư xây dựng của NMĐ gió Đông Thành 1.

Giảm thiểu tác động do phát sinh chất thải rắn

- Chất thải sản xuất: Khối lượng chất thải phát sinh từ quá trình bảo trì, bảo dưỡng này là 20-30 kg/năm sẽ được thu gom và chuyển về kho tại khu quản lý vận hành đánh giá để có thể tái sử dụng hoặc thanh lý theo đúng quy định.

- Chất thải rắn sinh hoạt: Lượng chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của 22 công nhân viên vận hành khoảng 17,6 kg/ngày và sẽ được xử lý chung theo dự án đầu tư xây dựng của NMĐ gió Đông Thành 1.

Hình 8. Sơ đồ thu gom chất thải rắn sinh hoạt

- Chất thải rắn nguy hại: Hộp mực in thải, bóng đèn thải, pin thải, giẻ lau dính dầu, … phát sinh khoảng 15-25 kg/năm, sẽ được xử lý chung theo dự án đầu tư xây dựng của NMĐ gió Đông Thành 1.

Hình 9. Sơ đồ thu gom và xử lý chất thải nguy hại giai đoạn vận hành

Giảm thiểu tác động đến tiếng ồn

Qua kết quả tính toán tiếng ồn khi dự án hoạt động thì tiếng ồn tại các vị trí nhạy cảm thì giá trị tiếng ồn dao động từ 47-54 dBA đều đạt QCVN 26:2010/BTNMT (70dBA). Do các turbine được lắp đặt trên biển tương đối xa các khu dân cư. Nên tiếng ồn từ các turbine gió này không ảnh hưởng đến dân cư xung quanh khu vực thực hiện dự án.

Hình 10: Vị trí các turbine gió và các điểm nhạy cảm

Qua kết quả tính toán tiếng ồn chỉ có nhà máy điện gió Đông Thành 2 hoạt động, tiếng ồn tại vị trí các tuabin từ 55-57 dBA, và vị trí cách các tuabin gió khoảng 2.000m khoảng 35-40dBA.

Hình 11: Sơ đồ lan truyền tiếng ồn khi dự án Đông Thành 2 hoạt động

Để giảm thiểu tác động tiếng ồn từ các turbine, dự án áp dụng các giải pháp sau:

Sử dụng các vật liệu cách âm để bao che động cơ.

Trang bị bảo hộ lao động và thiết bị giảm âm cho công nhân sửa chữa, bảo trì turbine.

Thường xuyên giám sát, định kỳ bảo trì, bảo dưỡng hộp số của turbine, định kỳ thay dầu hộp số.

Giảm thiểu tác động của bóng dâm nhấp nháy

Các đối tượng nhạy cảm bị ảnh hưởng như sau:

- Các hộ dân dọc rừng phòng hộ;

- Khu TĐC Dân Thành 1;

- TTĐL Duyên Hải;

- ĐMT Trung Nam – Trà Vinh;

Hình 12:  Sơ đồ các vị trí nhạy cảm

Qua kết quả tính toán độ nhấp nháy chỉ có nhà máy Đông Thành 2 hoạt động, hầu hết các khu vực không ảnh hưởng bởi độ nhấp nháy.

Hình 13: Sơ đồ độ nhấp nháy kịch bản nhà máy Đông Thành 2 hoạt động

Bảng tổng hợp ảnh hưởng nhà máy Đông Thành 2 hoạt động

| Stt | Khu vực | Tọa độ X,Y (m) | Độ cao Z (m) | Chiều cao ảnh hưởng (m) | Độ ồn (dBA) | Độ nhấp nháy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | phút/ngày | ngày/năm |
| 1 | Các hộ dân | X: 1057384 Y: 665400 | 0 | 4 | 24,8 | 0 | 0 |
| 2 | Khu TĐC Dân Thành 1 | X: 1058127 Y: 664134 | 0 | 4 | 23,0 | 0 | 0 |
| 3 | TTĐL Duyên Hải | X: 1059273 Y: 6637191 | 0 | 4 | 23,0 | 0 | 0 |
| 4 | ĐMT Trung Nam – Trà Vinh | X: 1060676 Y: 664726 | 0 | 4 | 19,9 | 0 | 0 |

D. CAM KẾT THỰC HIỆN:

- Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu đã nêu trong báo cáo; đồng thời cam kết thực hiện tất cả các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến quá trình triển khai, thực hiện dự án.

- Chủ dự án cam kết thực hiện chương trình quản lý môi trường và chương trình giám sát môi trường như đã nêu trong Chương 4 và thực hiện các cam kết với cộng đồng như đã nêu trong Chương 5.

- Chủ dự án cam kết việc xây dựng và vận hành các hạng mục của dự  án tuân theo các quy định, quy chuẩn môi trường hiện hành.

# Text boxes

NM đi

ệ

n gió Đông Thành 2

NM điện gió Đông Thành 2

Chất thải rắn sinh hoạt

Các thùng rác tại công trường

Thu gom thủ công

Tập trung vào thùng chứa

Giao cho đội thu gom rác của địa phương để vận chuyển đi xử lý hợp vệ sinh

Dầu nhớt thải

Phân loại

Phân loại

Chất thải nguy hại phát sinh tại công trường

Thùng chứa dầu

Lưu trữ tại kho

Giao cho đơn vị chuyên môn

(có giấy phép hành nghề vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại)

Thùng chứa giẻ lau dính dầu

Phân loại

Cơ sở bảo trì và sữa chữa phương tiện vận chuyển

Nước thải sinh hoạt

Song chắn rác

Bể tự hoại kết hợp ngăn lọc sinh hoc kỵ khí

Định kỳ thuê đơn vị chức năng xử lý bùn thải

Nước thải chậu rửa, nhà tắm, ..

Nước thải bồn cầu

Chất thải rắn sinh hoạt

Quét dọn vệ sinh

Các thùng rác 10 lít tại các khu vực

Thu gom thủ công

Tập trung vào thùng chứa 240 lít

Giao cho đội thu gom rác của địa phương để vận chuyển đi xử lý

Phân loại

Phân loại

Chất thải nguy hại phát sinh tại trạm

Thùng chứa chất thải dạng lỏng

Lưu trữ tại kho

Giao cho đơn vị chuyên môn 6 tháng/lần

(có giấy phép hành nghề vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại)

Thùng chứa chất thải dạng rắn

Khi có sự cố

Dầu cách điện

Bể dầu sự cố